|  | Специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество |
| --- | --- |
|  | 223053 Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, 19 |
|  | www.volna.by e-mail: sales@volna.by |

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Наше предприятие на складе в г. Минске располагает широким ассортиментом щеток и щеткодержателей для электрических машин. Возможны поставки под заказ. Сроки поставок определяются при формировании конкретного заказа.

| На | Описание щеткодержателей | Эскиз | Размер окна под щетку, мм | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щеткодержатели к экскаваторной технике и электрическим машинам общепромышленного исполнения Метод изготовления – латунное литьё с последующей механической обработкой. |
| ДРПр1 (ДП) | Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, однощеточный. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг. |  | 25х50 | ДЭ – 816 ДЭ – 812 |
|  |  |  | 16х32 | ДПЭ - 52 |
|  |  |  | 20х32 | ДПВ – 52 |
| ДРПк1 (ДПГ) | Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, однощеточный. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг. |  | 25х32 | 2ПЭМ 2000М-1 ПЭМ 141К 2ГПЭ-85/36 |
|  |  |  | 20х32 | 2ПЭМ400 |
| ДРПра1 (ДГ) ДРПрс1 (ДГМ) | Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, однощеточный. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг и амортизатор. |  | 12,5х25 | ПН-290, МП-542, П7-П11 |
|  |  |  | 16х25 | СД 806 У2 МП-542 ПН-290 |
|  |  |  | 16х32 | ДК-604Б, П7-П11 |
|  |  |  | 20х32 | ВТМ1400-750 П7-П11 |
|  |  |  | 25х32 | СДЭ-2-16-36 4ГПЭМ МПЭ 1000;400 |
|  |  |  | 30х30 | ПГ117-3, ПР ПГ150 |
| ДТнПк | Щеткодержатель тандем наклонный симметричный (с углом 20° и 20° ) и несимметричный (с углом 10° и 30° ) с цилиндрической пружиной кручения. Давление пружины на щетку нерегулируемое, передается через рычаг. |  | 2(12,5х32) | ПГК 150/65 МП, ГПА - 600 |
| ДРПс1 (ДБ) | Щеткодержатель радиальный с цилиндрической нажимной пружиной сжатия, однощеточный. Давление пружины на щетку регулируется ступенчато, передается через нажимную головку. |  | 22х30 | ТГВ-200 ТГВ-100, АК-114 |
|  |  |  | 20х32 | ТВВ-200-100 |
|  |  |  | 25х32 | СДН-14-49-8 МАД-128-8 |
| РТП | Щеткодержатель радиальный с рулонной пружиной постоянного давления. Благодаря оригинальной технологии производства применение щеткодержателя типа РТП с часовой пружиной позволяет снизить механическое воздействие со стороны нажимного механизма и использовать щетки без накладок. |  | 25х32 20х32 | МПЭ, МПВЭ |
| АМНК | Щеткодержатель тандем радиальный с рулонной пружиной постоянного давления. |  | 20х32 | АМНК |
| Щеткодержатели к крановым электродвигателям Метод изготовления – штамповка стальная. |
| 0, 1, 2 габарит | Щеткодержатель подвижный с цилиндрической пружиной растяжения. Давление пружины – нерегулируемое. |  | 8х12,5 | МТ, МТН, МТF |
| 3 габарит |  |  | 10х25 |  |
| 4, 5 габарит |  |  | 12,5х32 |  |
| 6, 7 габарит |  |  | 16х40, 16х50 |  |

За дополнительной информацией обращаться в коммерческий отдел

по тел. +375 17 510 95 00, 510 95 88,      e-mail: sales@volna.by